## Slide 1
微机原理及接口技术
第3章 Intel处理器指令系统及汇编语言
MS-DOS下的16位汇编程序设计

## Slide 2
实地址模式程序具有以下特征：
只能寻址1MB内存
单任务
内存没有边界保护
偏移是16位的

## Slide 3: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 的功能：
字符功能调用类：读入、输出字符
目录控制功能：创建、删除、设置、读取
磁盘管理功能
文件操作功能、记录操作功能
内存分配功能
系统功能：设置中断向量、读取MS-DOS版本号、设置/读取PSP地址、……
进程控制功能
时间和日期功能

## Slide 4: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 1
描述 | 从标准输入读取一个字符
接收参数 | AH = 1
返回值 | AL = 字符（ASCII码）
调用示例 | mov ah,1 int 21h mov char,al
注意 | 如果输入缓冲区内无字符，则程序一直等待。该功能在标准输出上回显字符。

## Slide 5: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 2
描述 | 从标准输出上显示一个字符，并将光标前进一个位置
接收参数 | AH = 2 DL = 字符值
返回值 | 无
调用示例 | mov ah,2 mov dl,’A’ int 21h

## Slide 6: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 6
描述 | 控制台输入/输出
接收参数 | AH = 6 若DL＝00H～FEH，则此功能为输出，DL为待输出字符的ASCII码； 若DL＝0FFH，则此功能为输入。
返回值 | 输入，ZF＝1，无字符可读；ZF=0，AL中为读入字符的ASCII码。
调用示例 | mov ah,6 mov dl,”A” int 21h
注意 | 不检查Ctrl-Break键（^C）

## Slide 7: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 9
描述 | 在标准输出上显示以$结尾的字符串
接收参数 | AH = 9 DS:DX = 字符串的段/偏移地址
返回值 | 无
调用示例 | .data string BYTE ”This is a String$” .code mov ah,9 mov dx OFFSET string int 21h
注意 | 字符串必须以美元符号($)结尾

## Slide 8: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 0Ah
描述 | 从标准输入读取一个以回车结尾的字符串
接收参数 | AH =0Ah DS:DX = 键盘输入结构的地址
返回值 | 以输入的字符填充该结构
调用示例 | .data kybdData KEYBOARD <> .code mov ah,0Ah mov dx OFFSET kybdData int 21h
注意 | 键盘输入结构的定义

## Slide 9: MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 0Ah
调用本功能必须传递一个下面格式的输入结构： (count可以在0～128之间)
count = 80
KEYBOARD STRUCT
maxInput BYTE count ; max chars to input
inputCount BYTE ? ; actual input count
buffer BYTE count DUP (?) ; holds input chars
KEYBOARD ENDS
maxInput： 指定最多可输入的字符数(包括回车换行符)
inputCount： 返回实际输入的字符数(不包括回车换行符)

## Slide 10: 【例1】写一个程序，以二进制数形式显示所按键的ASCII 码。
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG, DS:CSEG
START: MOV AH,1 ;读一个键
INT 21H
CALL NEWLINE
MOV BL,AL
MOV CX,8
NEXT: SHL BL,1
MOV DL,30H
ADC DL,0
MOV AH,2
INT 21H
LOOP NEXT
MOV DL,'B'
MOV AH,2
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
;子程序名：NEWLINE
;功 能：形成回车和换行
;入口参数：无
;出口参数：无
NEWLINE PROC
PUSH AX
PUSH DX
MOV DL,0DH ;回车符的ASCII码为0DH
MOV AH,2 ;显示回车符
INT 21H
MOV DL,0AH ;换行符的ASCII码为0AH
MOV AH,2 ;显示换行符
INT 21H
POP DX
POP AX
RET
NEWLINE ENDP
CSEG ENDS
END START

## Slide 11: 【例1：总结】
用到的指令：
  SHL
  ADC
  LOOP
用到的编程技巧：
  DOS系统功能调用
  无参数传递的子程序调用，PUSH、POP指令。
程序中没有定义堆栈段。 因为涉及到CALL、INT指令，肯定会用到堆栈，堆栈在哪里？

## Slide 12: BIOS中断
BIOS中断的功能：
显示服务
直接磁盘服务
串行口服务
杂项系统服务
  磁带机
  读取系统环境
  设备打开/关闭
  ……
键盘服务
并行口服务
时钟服务
鼠标功能中断
直接系统服务
  “0”作除数、
  单步、NMI、断点、
  ……
其他BIOS中断

## Slide 13: BIOS中断：键盘中断 INT 16H
16H号中断处理程序的基本功能：
功能 | 出口参数 | 说明
AH=0 从键盘读一个字符 | AL=字符的ASCII码 AH=字符的扫描码 | 如果无字符可读(键盘缓冲器空)，则等待；包括功能键，对应ASCII码为0。
AH=1 判键盘是否有键可读 | ZF=1表示无键可读 ZF=0表示有键可读 | 不等待，立即返回。 AL=字符的ASCII码 AH=字符的扫描码
AH=2 取变换键当前状态 | AL=变换键状态字节 | 
AH=10H 从键盘读一个字符 | 同0号功能 | 不删除扩展的键 早期系统中无此功能
AH=11H 判键盘是否有键可读 | 同1号功能 | 不删除扩展的键 早期系统中无此功能

## Slide 14: BIOS中断：键盘中断 INT 16H
16H号中断处理程序的基本功能：
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
1=按下右Shift键
1=按下左Shift键
1=按下控制键Ctrl
1=按下替换键ALT
1=Insert 状态已变换
1=Caps Lock 状态已变换
1=Num Lock 状态已变换
1=Scroll Lock 状态已变换
变换键状态字节各位定义

## Slide 15: 【例2】
写一个程序，完成以下功能：
读键盘，并把所按键显示出来，当检测到按下SHIFT键后，程序结束。

## Slide 16
;常量定义
L_SHIFT = 00000010B
R_SHIFT = 00000001B
;代码段
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG
START: MOV AH,2 ;取变换键状态字节
INT 16H
TEST AL,L_SHIFT+R_SHIFT ;判断是否按下SHIFT键
JNZ OVER ;按下，转
MOV AH,1
INT 16H ;是否有键可读
JZ START
MOV AH,0 ;读键
INT 16H
MOV DL,AL ;显示所读键
MOV AH,6
INT 21H
JMP START
OVER: MOV AH,4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START
INT 16H
变换键 状态字
INT 21H 功能 6

## Slide 17: 【例2：总结】
用到的指令：
  TEST
  条件转移：JNZ、JZ
用到的编程技巧：
  BIOS 功能调用
  定义常量

## Slide 18: 【综合实例】
编程完成如下功能：
从键盘输入两个十进制整数，计算两数之和，并在屏幕上显示十进制结果。
（所有的数均在-32768～32767之间）。
#include <iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
short int A,B;
cout << "Please input first integer (-32768 to 32767): ";
cin >> A;
cout << "Please input second integer (-32768 to 32767): ";
cin >> B;
cout << "The summation of that two integers is: " << A+B << endl;
return 0;
}
C++实现
0

## Slide 19
;程序名：Adder16.asm
;功能：提示用户输入两个正整数（0～32767），计算并显示其和（0～32767）。
.286 ;允许汇编80286处理器非特权指令
count = 80
KEYBOARD STRUCT ;定义结构（INT 21H 的 0AH 功能要求的数据格式）
maxInput BYTE count ;max chars to input
inputCount BYTE ? ;actual input count
buffer BYTE count DUP (?) ;holds input chars
KEYBOARD ENDS
DATA SEGMENT
message1 BYTE 0dh,0ah,'Please input first integer (0 to 32767): ','$'
message2 BYTE 0dh,0ah,'Please input second integer (0 to 32767): ','$'
kybdData KEYBOARD <> ;声明结构变量
intstr1 BYTE 5 DUP("0")
intstr2 BYTE 5 DUP("0")
int1 WORD 0
int2 WORD 0
message3 BYTE 0dh,0ah,'The summation of that two integers is: '
int_sum BYTE 5 DUP(20H),0dh,0ah,'$'
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 200 DUP(?)
STACK ENDS
汇编实现1/5
INT 21h 功能 0Ah

## Slide 20
GetInt MACRO message,StrBuf ;定义宏
MOV AH,9
MOV DX,OFFSET message
INT 21H ;提示输入一个正整数
MOV AH,0AH
MOV DX,OFFSET kybdData
INT 21H ;从键盘读入字符串
MOV CL,kybdData.inputCount ;引用结构变量
XOR CH,CH
MOV SI,OFFSET kybdData.buffer ;引用结构变量
ADD SI,CX
DEC SI
MOV DI,OFFSET StrBuf
ADD DI,4
STD
REP MOVSB ;将读入的字符串拷贝到数据段的缓冲区中
ENDM
汇编实现2/5

## Slide 21
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,SS:STACK
START: MOV AX,DATA ;代码段开始
MOV DS,AX ;初始化DS
MOV ES,AX ;初始化ES（用于串操作指令）
GetInt message1,intstr1 ;调用宏，读入被加数（字符串）
GetInt message2,intstr2 ;调用宏，读入加数（字符串）
MOV SI,OFFSET intstr1
MOV DI,OFFSET int1
CALL Asc2Bin ;将被加数转换为二进制数
MOV SI,OFFSET intstr2
MOV DI,OFFSET int2
CALL Asc2Bin ;将加数转换为二进制数
MOV AX,int1
ADD AX,int2 ;求和，结果在AX寄存器
MOV DI,OFFSET int_sum
CALL Bin2Asc ;将求和结果转换为ASCII码（字符串）
MOV AH,9
MOV DX,OFFSET message3
INT 21H ;输出结果
MOV AH,4CH
INT 21H ;返回操作系统
汇编实现3/5

## Slide 22
;子程序名：Asc2Bin
;功 能：将字符串转换为二进制整数
;入口参数：SI寄存器指向字符串首地址
; DI寄存器指向转换结果
;出口参数：DI指向的内存单元（16位的字）
Asc2Bin PROC
PUSHA ;保护现场
MOV CX,5 ;5位十进制数，共5个字符
MOV BX,1 ;个位权值为1
ADD SI,4 ;从个位(高地址)开始转换
intacc: MOV AL,[SI]
DEC SI
AND AL,7FH
SUB AL,'0'
MOV AH,0
MUL BX ;乘以权值
ADD [DI],AX ;累加
MOV AX,BX
MOV BX,10
MUL BX ;权值×10
MOV BX,AX
LOOP intacc ;循环5次
POPA ;恢复现场
RET
Asc2Bin ENDP
汇编实现4/5
Notes: 参考教材P125，例3.5

## Slide 23
;子程序名：Bin2Asc
;功 能：将二进制整数转换为字符串
;入口参数：AX寄存器为要转换的二进制数
; DI寄存器指向转换结果首地址
;出口参数：DI指向的内存单元
Bin2Asc PROC
PUSHA ;保护现场
MOV CX,5 ;最多循环5次（最大只能是5位数）
XOR DX,DX ;除法指令，被除数的高16位清零
MOV BX,10 ;每次除以10，余数是十进制的低位
ADD DI,4 ;先得到的是个位（高地址）
BINASC1: DIV BX ;除以10
ADD DL,30H ;余数在DX中（不可能超过10），转换为对应的ASCII码
MOV [DI],DL ;保存得到的十进制低位
DEC DI
AND AX,AX
JZ STOP ;如果商为0，则转换完成
XOR DX,DX ;被除数的高16位清零
LOOP BINASC1 ;循环
STOP: POPA ;恢复现场
RET
Bin2Asc ENDP
CODE ENDS ;代码段结束
END START
汇编实现5/5
Notes: 参考教材P124，例3.4

## Slide 24: 【综合实例：总结】
用到的指令：
  算术运算：ADD、SUB、DEC、MUL、DIV
  逻辑运算：AND、XOR
  串操作：STD、REP前缀、MOVSB
  条件转移：JZ
  循环控制：LOOP
用到的编程技巧：
  DOS 系统功能调用
  常量
  结构
  宏
  带参数传递的子程序调用；PUSHA、POPA指令
  寄存器间接寻址